## Slide 1
消防安全专项培训

## Slide 2
消防安全专项培训
提 问
一、你们部门火灾危险源在哪里？
二、消防器材会使用吗？
三、消防器材如何点检？
四、火灾报警注意事项？
五、疏散逃生要领？安全出口在哪？

## Slide 3
消防安全专项培训
目 录
一、火灾的基本知识
二、常见消防器材及设施
三、消防器材及设施的使用
四、火灾报警注意事项
五、疏散逃生的基本常识
六、法律责任及后果

## Slide 4
学习目标
了解消防安全的基本常识
掌握常见消防器材及设施的使用要点
掌握火情处置的处置流程及注意事项
掌握疏散逃生的重要原则及方式

## Slide 5
一、火灾的基本知识
1.1 燃烧条件及灭火原理
固体、气体、液体
明火、光能
电能、化学能
氧气20%+
高锰酸钾
过氧化钠
【冷却法】将可燃物冷却到其燃点或闪点以下，水的灭火机理主要是冷却作用。
【窒息法】降低燃烧物周围的氧气浓度，二氧化碳、氮气、水蒸气等的灭火机理主要是窒息作用。
【隔离法】把可燃物与引火源或氧气隔离开来，泡沫灭火机理、关闭阀门等措施。
物理方法
化学方法
【抑制法】使用灭火剂与链式反应的中间体自由基反应。干粉灭火剂、卤代烷灭火剂的主要灭火机理就是化学抑制作用。

## Slide 6
一、火灾的基本知识
1.2 火灾的分类及危害
按物质及其燃烧特性进行分类：
Ａ类火灾：固体物质火灾，如木材、煤、棉、毛、麻、纸张等火灾。
Ｂ类火灾：液体火灾或可熔化固体物质火灾，如汽油、乙醇、沥青、
石蜡等火灾。
Ｃ类火灾：气体火灾，如煤气、天然气、甲烷、乙烷、氢气等火灾。
Ｄ类火灾：金属火灾，如钾、钠、镁、铝镁合金等火灾。
Ｅ类火灾(带电火灾)：物体带电燃烧的火灾，如电器、精密仪器。
生命vs财产

## Slide 7
一、火灾的基本知识
1.3 火灾的根源在哪里？
用火
不慎
吸烟
违章动火作业
纵火/明火使用
/燃放烟花爆竹
自燃
2010年11月15日上海胶州路高层住宅楼发生火灾，58人遇难，经查原因系无证电焊工违章操作引燃现场大量易燃保温材料所致。
财务使用汽油焚烧作废单据、携带火种或易燃易爆物品进入仓库等
遇水或受潮时，发生剧烈化学反应，放出大量的易燃气体和热量的物品。有的不需要明火，即能燃烧或爆炸。如金属钠、白磷等
燃烧的烟头属于明火，烟头表面温度在200℃～300℃、中心温度高达700℃～800℃，而一般可燃物质的燃点都在这个温度以下。烟蒂乱丢、库内吸烟等属于禁止行为。

## Slide 8
一、火灾的基本知识
1.3 火灾的根源在哪里？
用电
不慎
私拉乱接
大功率电器
超负荷使用
防雷设计缺陷/未年检

## Slide 9
二、常见消防器材及设施
干粉灭火器
泡沫灭火器
二氧化碳灭火器

## Slide 10
二、常见消防器材及设施
推车式干粉灭火器
推车式二氧化碳灭火器

## Slide 11
水泵接合器
（送水加压）
室外消火栓
（取水灭火）
室内消火栓
（配置：枪头、水带、消防软管、消火栓阀、灭火器材等）
二、常见消防器材及设施

## Slide 12
二、常见消防器材及设施
烟感
温感
喷淋
57°喷淋盖脱落
68°玻璃管爆裂喷水
消防警铃
手动报警器
安全出口/逃生门
疏散逃生指示牌
应急照明灯

## Slide 13
三、消防器材及设施的使用
3.1 灭火器的选用规则
【泡沫灭火器：适用于A类、B类火灾】
主要用于扑救油品火灾，如汽油、煤油、柴油、苯、甲苯、二甲苯、植物油、动物油脂等的初起火灾。也可用于扑救固体物质火灾，如木材、竹器、棉麻等的初起火灾。
【二氧化碳灭火器：适用于B类、C类、E类火灾】
主要用于扑救甲、乙、丙类液体，可燃气体和带电设备的初起火灾。
【干粉灭火器：适用范围需与瓶身规格相符，一般配置ABC类，用于电器设备火灾时，存在器件损坏风险】
ABC型用于扑救液体、气体、带电设备、固体物资引起的火灾，BC型用于扑救液体、气体、带电设备引起的火灾。

## Slide 14
3.2 灭火器的使用方法（手提式）
三、消防器材及设施的使用
① 拔出安全销
② 对准火源根部
③ 压下手把
④ 左右晃动

## Slide 15
3.2 灭火器的使用方法（手推式）
三、消防器材及设施的使用
① 将手推车拉或推至现场5米左右范围；
② 右手抓住喷粉枪，左手顺势展开喷粉胶管，直至平直，不能弯折或打圈；
③ 除掉铅封、拔掉保险销；
④ 用手掌使劲按下供气阀门；（部分型号是拉起供气阀门，以实际为准）
⑤ 左手把持喷粉管托，右手把持枪把，用手指扳动喷粉开关，对准火焰喷射，不断靠前左右摆动喷粉枪，把干粉笼罩住燃烧区，直至把火扑灭为止。

## Slide 16
3.3 消火栓的使用方法
三、消防器材及设施的使用
压力很大
握紧水枪头

## Slide 17
3.4 检查要点（灭火器）
三、消防器材及设施的使用
（1）灭火器机筒、提把、压把、阀体等是否变形、
损坏或锈蚀；
（2）喷嘴及皮管等是否变形、裂开或损伤；
（3）安全插销是否完好；
（4）灭火器是否超过有效期；
（5）压力指针是否正常（红区或归零为失效）；
（6）有无圈占、埋压及挪用等违规现象。

## Slide 18
3.4 检查要点（消火栓）
三、消防器材及设施的使用
（1）水带、水枪、消火栓、启动钮齐全；
（2）水带、水枪、消火栓接口无污垢、锈
蚀，接口垫圈完整、无缺；
（3）消火栓箱门玻璃及启动钮小玻璃完好
无损，清洁；
（4）阀门丝杆等转动部件是否灵活；
（5）有无圈占、埋压及挪用等违规现象。

## Slide 19
四、火灾报警注意事项
1、拨对正确的号码（火警电话：119）；
2、尽量讲清楚所在地址、起火部位、着火物资、火势大小、是否有人被困等情况；
3、讲清楚自己姓名、联系方式、联系电话等；
4、报警后要派专人在街道路口或村口等候消防车到来，指引消防车去火场的道路，以便迅速，准确到达起火地点。

## Slide 20
五、逃生的基本常识
5.1 烟气的危害
烟气(smoke) ：由燃烧或热解作用所产生的悬浮在气相中的固体和液体微粒称为烟或烟粒子，含有烟粒子的气体称为烟气。
1、化学毒害性
（有毒有害气体、含氧量低于15%活动能力下降，低于6%致死）
2、物理高温性（温度可高达1000°以上）
3、减光性（视线受阻、能见度降低）
4、心理恐怖性（畏缩不前、盲目跳楼等）
【案例】2000年洛阳东都商厦12·25特大火灾事故，309人因吸入高温有毒烟气（一氧化碳、二氧化碳、含氰化合物）中毒窒息死亡。

## Slide 21
五、逃生的基本常识
5.2 火灾发生时的《三部曲》
【报警】现场呼救、启动附近手动报警器，火势过大时
可直接拨打119报警；
【扑救】动员一切力量，初期火灾是扑救的最有利阶段；
【逃生】：最近的通道、有序撤离、注意呼吸道防护。

## Slide 22
五、逃生的基本常识
5.3 疏散逃生的重要原则
1．保持冷静，不要惊慌（避免恐慌情绪蔓延）
2．积极寻找出口，切忌乱闯乱撞（不得乘坐电梯）
3．舍财保命，迅速撤离（不要贪恋钱财）
4．注意防烟，防止中毒（避免直立行走、大喊大叫）
5．互相救助，有序疏散（避免踩踏事故）
6．紧急求救，设法逃生（利用一切有利条件，安全逃生）
7．谨慎跳楼，减轻伤亡（用尽最后一颗弹药，再做狼牙山五壮士 ）

## Slide 23
五、逃生的基本常识
5.4 疏散逃生的方式

## Slide 24
五、逃生的基本常识
5.4 疏散逃生的方式

## Slide 25
五、逃生的基本常识
5.4 疏散逃生的方式

## Slide 26
五、逃生的基本常识
5.4 疏散逃生的方式

## Slide 27
五、逃生的基本常识
5.4 疏散逃生的方式

## Slide 28
五、逃生的基本常识
5.4 疏散逃生的方式

## Slide 29
五、逃生的基本常识
5.4 疏散逃生的方式

## Slide 30
五、逃生的基本常识
5.4 疏散逃生的方式
关键：熟悉环境 暗记出口

## Slide 31
六、法律责任及后果
《中华人民共和国消防法》第六十条：
单位违反本法规定，有下列行为之一的，责令改正，处五千元以上五万元以下罚款： （一）消防设施、器材或者消防安全标志的配置、设置不符合国家标准、行业标准，或者未保持完好有效的； （二）损坏、挪用或者擅自拆除、停用消防设施、器材的； （三）占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口或者有其他妨碍安全疏散行为的； （四）埋压、圈占、遮挡消火栓或者占用防火间距的； （五）占用、堵塞、封闭消防车通道，妨碍消防车通行的； （六）人员密集场所在门窗上设置影响逃生和灭火救援的障碍物的；
（七）对火灾隐患经公安机关消防机构通知后不及时采取措施消除的。
个人有前款第二项、第三项、第四项、第五项行为之一的，处警告或者五百元以下罚款。 有本条第一款第三项、第四项、第五项、第六项行为，经责令改正拒不改正的，强制执行，所需费用由违法行为人承担。

## Slide 32
珍视生命
结束语
Thanks | 谢谢