## Slide 1: 公交车逃生技巧
安全环保科-王雪娇

## Slide 2: 应对措施
发现公交车起火，第一反应应该怎么做？
判断形势
1）火势可控，用车上灭火器灭火。
2）火势不可控，想办法逃生。
注意点
1）车上灭火器为干粉灭火器，不要对着人喷。
2）灭火器的放置位置，一般在下车门附近和司机座位附近。

## Slide 3: 逃生通道-车门
1、逃生首选通道-车门
1）车门能正常开启
乘客就近从前后车门下车。先逃离乘客可协助司机，在门边疏导、保护。
2）车门附近有火
用衣服抱住头，冲出去。

## Slide 4
3)车门打不开
目前，好多公交车都加装了应急断气开关，按此开关可在车门电路短路时，切断气路释放气压，手动开门。
司机座位旁和前后车门顶部，样子像电扇档位开关，车体外部也有，可求助路人从外部按下。

## Slide 5
部分公交车是早期的公交车，该开关是隐藏在车门上方的铁盒子内，需要打开顶盖才能转动开关。

## Slide 6: 逃生通道-车窗
1、推拉窗
一般空调车的最前面和最后面一排的车窗是可推拉的，非空调车的车窗都可推拉。
2、非推拉窗
使用安全锤
高跟鞋
钥匙（成功率较低）
啥都没有（手扶座椅靠背，脚跟用力蹬玻璃）

## Slide 7: 逃生通道-车顶天窗
车顶逃生窗在正常情况下用来通风，紧急情况下，是一个重要的逃生出口，一般在车顶前后各有一个。

## Slide 8: 逃生通道-车顶天窗
转动红色开关，用力外推，即可打开。

## Slide 9: 逃生通道-其他
除了车门和逃生窗，一些新兴公交车上两侧还配有专门的逃生窗，窗户边缘有红色把手，打开塑料罩后，向上扭动把手，即可推开窗户逃生。
此外还有玻璃爆破装置，一般在自己驾驶座旁边，紧急情况下，司机按动该按钮，两边玻璃自动爆破。

## Slide 10: 逃生注意点
1、不要乱喊乱叫
2、捂嘴弯腰跑
3、身上有火勿奔跑
4、上车后观察安全锤、
逃生窗、灭火器位置