## Slide 1: 门窗知识
——业务员培训

## Slide 2: 门窗性能简介
门窗在我们生活中无处不在，大家都很“熟悉”，熟悉到几乎“视而不见”。给您十秒钟时间，您能够说出几个门窗的功能?

## Slide 3: 门窗性能简介
保温性好
K值——传热系数
普通铝合金 K=207 W/(m2k)
断桥铝合金 K=2~4 W/(m2k)
断桥铝合金的保温性和冰箱差不多

## Slide 4: 门窗性能简介
隔音性好
精心的结构设计、接缝严密。经测试
隔音≥35db

## Slide 5: 门窗性能简介
气密性好
水密性好
为您提供舒适的生活环境

## Slide 6: 门窗性能简介
抗风压性
防火性
防盗性
两侧装饰面均为铝合金，抗风压性好，门窗成品可达7级
铝合金为金属材料，不燃烧。中间的尼龙66加有阻燃剂，不燃烧。是公认的阻燃材料
断桥铝合金门窗，配置优良的五金件，使盗贼束手无策。

## Slide 7: 门窗性能简介
其他
免维护：断桥隔热型材不易受酸碱腐蚀，不会退黄变色，脏污时可用水加清洗剂擦洗，简便快捷，洁净如初。
铝合金表面采用静电喷涂、阳极氧化、电泳涂漆、氟碳喷涂等着色技术工艺，绚丽的色彩可匹配任何个性化设计的建筑。
简捷易行的加工性能。
欧标槽口，配件通用性强。

## Slide 8: 门窗分类
按开启方式分
  内开
    内平开
    内开内倒
以你们的生活经验这种窗型，放在什么位置比较适合，如何与其他窗型搭配使用？

## Slide 9: 门窗分类
按开启方式
  外开
    外开
    外翻
以你们的生活经验这种窗型，放在什么位置比较适合，如何与其他窗型搭配使用？

## Slide 10: 门窗分类
按开启方式
  推拉
以你们的生活经验这种窗型，放在什么位置比较适合，如何与其他窗型搭配使用？

## Slide 11: 门窗分类
按开启方式
  折叠
  提升

## Slide 12: 门窗分类
按隔热方式分
非隔热
穿条隔热
注胶隔热

## Slide 13: 门窗型材名词解析
固定在墙体上
框料：门窗材料中，与墙体相连接的材料。其主要特点是与墙体相接处表面多为平面，固定在墙体上，不能移动。
框

## Slide 14: 门窗型材名词解析
扇料：门窗中，能够开启的材料。其特点是能够移动。
扇料

## Slide 15: 门窗型材名词解析
中挺：将框料所组成的矩形分割成若干个小矩形的材料。
真中挺：固定在框料上
假中挺：固定在扇料上
中挺
中挺

## Slide 16: 门窗型材名词解析
压线：室内一侧，固定玻璃所用的型材。
圆压线：适合45度拼接
方压线：适合90度拼接

## Slide 17: 门窗型材名词解析
由于普通推拉窗是90度拼接，横竖材料有所不同，所以对框、扇材料又分别用了新的名称加以区分